## Slide 1
LEAN MAINTENANCE
& AMÉLIORATION CONTINUE
Formation KAIZEN — Direction Maintenance OCP
De l'expérience vers la structure. Du gaspillage vers la performance.
-40%
Pannes récurrentes
En 6 mois
+2h/j
Disponibilité
Par équipement
0 Dh
Investissement
Méthode KAIZEN
"Ce n'est pas une question de budget. C'est une question de regard."
Votre équipe cache un potentiel énorme. Chaque jour.
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN

## Slide 3
pour accrocher l'attention des responsables, je propose de présenter l'importance et le besoin de ces méthodes/outils son impacte sur la charge de travail et le risque, pour les motiver à continuer le suivis de diapo par diapo, par une accroche d'attention des respo, un spich qualitative et impactant (comme j'ai expliqué au dessus(par exemple aller à cerveau solagé et plus impactante que 500h/an/atelier))

## Slide 4
INTRODUCTION — HISTORIQUE LEAN
50 ans d'excellence industrielle
Les meilleures entreprises industrielles utilisent ces méthodes depuis 50 ans
1950
Toyota — TPS — Taiichi Ohno
Système de production Toyota · Base du Lean mondial
1970
Japon — KAIZEN — Masaaki Imai
Amélioration continue · Petites victoires quotidiennes
1986
USA — Lean Thinking — Womack & Jones
5 principes · Éliminr les gaspillages systématiquement
1990
Monde — Six Sigma — Motorola
DMAIC · Réduction de la variabilité par les données
2000
Industrie — Lean 4.0
Digitalisation + Lean + Data · L'avenir de la maintenance
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
2/18

## Slide 5
OCP
PARTIE 1 : LEAN THINKING
KAIZEN vs KAIKAKU — Deux voies vers l'amélioration
改善 · Amélioration continue
KAIZEN — NOTRE APPROCHE
RECOMMANDÉ
Petites étapes · Quotidien
1
Toute l'équipe participe — pas seulement les experts
2
Sans investissement — juste votre regard
3
Effet cumulatif : 1% × 365 = 37× mieux
4
Résultats visibles dès la première semaine
VS
KAIKAKU
Grand changement · Ponctuel
– Experts / Consultants requis
– Investissement lourd
– Effet immédiat mais risqué
– Nouvel équipement = 1M Dh
MESSAGE CLÉ : Petites victoires quotidiennes = Grands résultats · Commencez dès cette semaine sans budget.
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
3/18

## Slide 6
OCP
PARTIE 1 : VALEUR AJOUTÉE
Ce que le client paie — et ce qu'il ne paie pas
Cas concret : Intervention maintenance (8h)
RÉPARTITION RÉELLE D'UNE INTERVENTION (8H)
VA · 30%
NVA Nécessaire · 25%
Gaspillage supprimable · 45%
LE CLIENT PAIE
VA — VALEUR AJOUTÉE
Transforme l'équipement vers l'objectif final.
Ex: Réparation · Diagnostic · Test · Optimisation
OPTIMISER
Augmenter ce temps
OBLIGATOIRE MAIS NON PAYÉ
NVA NÉCESSAIRE
Contraintes réglementaires inévitables.
Ex: Consignation · EPI · Permis de travail · Admin
RÉDUIRE
Optimiser sans supprimer
À ÉLIMINER EN PRIORITÉ
GASPILLAGE
Pur gaspillage — 0 valeur ajoutée.
Ex: Chercher pièces · Attendre · Papiers inutiles
SUPPRIMER
Priorité absolue dès lundi
RÉDUIRE LE GASPILLAGE DE 45% À 20% = +2h/personne/jour = 25% DE CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE — SANS RECRUTER.
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
4/18

## Slide 7
OCP
PARTIE 1 : LES 7 MUDA
MUDA = Gaspillage — Les 7 à éliminer en maintenance
Taiichi Ohno · Toyota · Identifier, nommer, agir
📦
SURPRODUCTION
Rapports non lus · Stocks pièces excessifs · Double saisie
⏳
ATTENTE
Technicien attend pièce · Attente autorisation · Attente équipement
🚚
TRANSPORT
Pièces stock loin · Allers-retours magasin · Déplacements inutiles
🔄
TRAITEMENT EXCESSIF
Rapports trop détaillés · 3 validations · Réunions sans fin
📊
STOCKS
Pièces qui dorment · Obsolescence · Sur-stockage
🚶
MOUVEMENTS
Chercher outillage · Mauvaise ergonomie · Allers-retours
❌
DÉFAUTS
Reprise-retouche · Mauvais diagnostic · Re-réparation
🎯
8ème MUDA
TALENT IGNORÉ
Ne pas écouter ceux qui font le travail = gaspiller leur expertise
PLAN : Identifier 3 MUDA/jour/technicien = 15/semaine = 750/an éliminés → 3-5 semaines de travail récupérées
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
5/18

## Slide 8
PARTIE 2 · MÉTHODES
PDCA — La roue de l'amélioration continue
W. Edwards Deming 1950
P
Plan
Définir l'objectif
Analyser causes
D
Do
Tester solution
Périmètre limité
C
Check
Mesurer résultats
Analyser écarts
A
Act
Standardiser
Capitaliser
🏭 EXEMPLE OCP
P : Arrêt 4h/semaine → Objectif : 1h · Causes : capteur HS + délai pièces
D : Stock capteur de secours + Formation équipe
C : Arrêt tombé à 0.8h/semaine (-80%)
A : Standard appliqué à toutes les lignes LK
OCP
Maintenance Lean
8/20

## Slide 9
PARTIE 2 · MÉTHODES
DMAIC — Pour problèmes complexes
Six Sigma · Motorola 1986
D
Définir
Charte projet
QQOQCCP
M
Mesurer
Collecter données
Baseline
A
Analyser
5 Pourquoi
Ishikawa
I
Améliorer
Solutions
Pilotes
C
Contrôler
Mgmt visuel
Standards
🏭 EXEMPLE OCP
Durée : 3 mois · Équipe : 5 personnes · Gain : 2 MDh/an · Méthode : DMAIC complet avec données analyse SPC
OCP
Maintenance Lean
9/20
Commencez par PDCA → passez à DMAIC si le problème résiste après 2 cycles PDCA.

## Slide 10
PARTIE 2 : DÉMARCHES
8D — Résolution d'incidents graves
Ford Motor Company 1987
D1
Équipe
Multidisciplinaire · Méca + Élec + Prod
D2
Définir
Description précise · QQOQCCP complet
D3
Action immédiate
Stopper hémorragie · Mesure conservatoire
D4
Causes racines
5 Pourquoi + Ishikawa · Preuves
D5
Solutions
Impact vs Faisabilité · Permanent
D6
Implémenter
Plan + Responsables · Délais
D7
Préventives
Empêcher récurrence · Autres équipements
D8
Capitaliser
Partager leçons · Base connaissances
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
8/18
🏭 EXEMPLE OCP
Courroie transporteur rompue 3× en 1 mois
D1: Équipe Méca+Élec | D2: Courroie rompue ligne 4 | D3: Installation protection temporaire | D4: Tension + qualité courroie | D5-D7: Nouveau type courroie + plan MP | D8: Standard tous transporteurs OCP

## Slide 11
PARTIE 3 · OUTILS TERRAIN
QQOQCP — Comprendre avant d'agir
Méthode journalistique · 30 minutes
Q
Qui ?
Équipe A · Shift matin
Q
Quoi ?
Vibration anormale broyeur
O
Où ?
Broyeur BK3 · Palier 2
Q
Quand ?
Démarrage production
C
Comment ?
Vibration 12mm/s · Alarme
P
Pourquoi ?
Perte production 500t/an
OCP
Maintenance Lean
11/20
RÉSULTAT : Problème bien défini = Solution adaptée = Plus de récurrence · Fait en 30 min, au tableau blanc, en équipe.

## Slide 12
PARTIE 3 · OUTILS TERRAIN
5 Pourquoi — Trouver la cause racine
Taiichi Ohno · Toyota 1950
🏭 EXEMPLE OCP
Moteur convoyeur L4 en panne → Arrêt ligne 4h
1
↓
Pourquoi panne ?
→ Surchauffe moteur
2
↓
Pourquoi surchauffe ?
→ Ventilation encrassée
3
↓
Pourquoi encrassée ?
→ Filtre absent depuis 3 mois
4
↓
Pourquoi absent ?
→ Pas de plan maintenance préventive
5
CAUSE RACINE
→ Système de gestion maintenance préventive inexistant
SOLUTION : Implémenter plan MP · GEMBA · Check-liste mensuelle
RÉSULTAT : 0 panne ventilation en 6 mois
OCP
Maintenance Lean
12/20

## Slide 13
OCP
PARTIE 3 : OUTILS TERRAIN
SMED — Réduire temps de changement d'outils
Single Minute Exchange of Die · Shigeo Shingo 1950
PRINCIPE SMED
INTERNE
Machine ARRÊTÉE
Démontage · Nettoyage · Installation · Alignement · Test
↓ Transformer en EXTERNE
EXTERNE
Machine EN MARCHE
Préparer outils · Préchauffer · À portée main · Check-list prête
EXEMPLE OCP — Changement mâles concasseur
AVANT : 4h 30min
APRÈS : 2h 15min
GAIN : -50%
= -2h/fois = 150h/an
Actions : Chariot outils dédié + Check-list + Préparation shift avant
CETTE SEMAINE : Filmer une intervention · Lister opérations · Classifier interne/externe → Potentiel identifié en 1 journée
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
11/18

## Slide 14
OCP
PARTIE 3 : OUTILS TERRAIN
Brainstorming — Générer des solutions
Alex Osborn 1941 · 4 formats adaptés terrain maintenance
CLASSIQUE — STANDARD
👥
6-10 pers · 20-40 min
Réunion équipe · Animateur · Tableau blanc
→ Réunion équipe planifiée
STAND-UP — URGENCE
🧍
5-8 pers · 10-15 min
Debout · Rapide · 1 problème unique
→ Début de shift · Problème du jour
BRAIN WRITING — HIÉRARCHIE
✍️
6 pers · 30 min
Chacun écrit 3 idées · Passe la feuille · 6×3×5 = 100 idées
→ Quand le chef est dans la salle
SOLO — ÉQUIPE INDISPONIBLE
👤
1 pers · 15 min
Seul · Note TOUS les gaspillages vus · Sans filtre · Sans jugement
→ Quand toute l'équipe est indisponible au même moment
🏭 EXEMPLE OCP
Brainstorming SOLO : Technicien note 12 gaspillages pendant son shift → Best practice : Détection précoce → 3 pannes évitées la semaine suivante · Coût évité : 15k Dh
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
12/18

## Slide 15
PARTIE 3 · OUTILS 2ÈME GÉNÉRATION
5G · Management Visuel — Andon
Outils avancés pour terrain maintenance
5G — Les 5 Gemba
Gemba
Aller sur terrain atelier
Gembutsu
Observer l'équipement réel
Genjitsu
Données réelles · MES
Genri
Principes ingénierie
Genba Walk
15 min/jour · 3 MUDA
ANDON — Management Visuel
Rendre l'état visible immédiatement
VERT
Équipement OK · Production normale
ORANGE
Vigilance · Planifié maintenance
ROUGE
Panne · Action immédiate requise
🏭 EXEMPLE OCP
Tableau ANDON salle contrôle : 20 équipements · Vert/Orange/Rouge visible de loin · Temps réaction panne -40%
OCP
Maintenance Lean
15/20

## Slide 16
CONCLUSION
Ce que vous gagnez réellement
Résultats mesurés OCP + industrie
-40%
Pannes récurrentes
En 6 mois avec PDCA + 5P
+2h/j
Disponibilité
Par équipement · Sans investissement
-50%
Temps d'intervention
Avec SMED + Organisation
0 Dh
Pour commencer
Juste votre regard · 15 min/jour
OCP
Maintenance Lean
18/20
TIMELINE DE RÉSULTATS
1ère SEMAINE
Identifier MUDA
Gemba Walk
1er MOIS
Premiers résultats
visibles
3 MOIS
Équipe
autonome
6 MOIS
-40% pannes
récurrentes

## Slide 17
OCP
PARTIE 4 : PLAN D'ACTION
Semaine pratique — Du 18 au 22 Mai 2026
Les 5 étapes · Outils utilisés · Gains concrets à chaque étape
LUNDI 18
5G · Gemba Walk
15 min terrain
Noter 3 MUDA observés
✓ 3 MUDA identifiés
MARDI 19
QQOQCCP + 5P
30 min sur MUDA critique
Cause racine trouvée
✓ Cause racine trouvée
MERCREDI 20
Brainstorming
10 min stand-up
Équipe propose solutions
✓ Solution choisie
JEUDI 21
PDCA — Do
Tester solution
Mesurer avant/après
✓ Résultat mesuré
VENDREDI 22
Standardisation
Standard établi
+ Partager équipe
✓ Standard diffusé
📊 1 équipe × 3 MUDA/semaine × 50 sem = 750 MUDA/an → 3-5 semaines de travail gagnées · -40% pannes récurrentes en 6 mois
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
16/18

## Slide 18
CONCLUSION
"Lean Maintenance : Un voyage, pas une destination."
Commencez petit · Commencez maintenant · Capitalisez toujours
LUNDI
Gemba Walk 15 min
MARDI
Premier 5 Pourquoi
MERCREDI
Premier Brainstorming
JEUDI
Premier test PDCA
VENDREDI
Standardisation
Commencez
PETIT
1 MUDA à la fois
Commencez
MAINTENANT
Lundi 18 mai
Capitalisez
TOUJOURS
Partagez les succès
Votre équipe vous attend. Les outils sont prêts.
La première amélioration commence lundi.
Direction Maintenance OCP — Formation KAIZEN
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
18/18

## Slide 19
OCP
ANNEXE — MÉMO OUTILS
Guide rapide terrain
PDCA
Amélioration quotidienne
1 semaine
QQOQCCP
Définir problème
30 min
5 Pourquoi
Cause racine
15 min
SMED
Réduire temps changement
1 mois
Brainstorming
Générer solutions
10-40 min
5G/Andon
Management visuel
15 min/jour
8D
Incident grave
3j-2sem
DMAIC
Projet complexe
1-3 mois
OCP
Formation Lean Maintenance - KAIZEN
17/18
📋 CHECKLIST QUOTIDIEN RESPONSABLE
☐ Gemba Walk 15 min — Noter 3 MUDA
☐ Vérifier ANDON — Planifier actions ROUGES
☐ Briefing équipe — QQOQCCP sur problème du jour
☐ Valider 1 amélioration KAIZEN