## Slide 1
LEAN MAINTENANCE &
AMELIORATION CONTINUE
Formation KAIZEN - Direction Maintenance OCP
Du travail par experience a l'excellence structuree - 0 Dh d'investissement
Chaque jour, votre equipe cache un potentiel enorme. Des heures perdues. Des frustrations tues.
-40%
Pannes recurrentes
+2h/j
Disponibilite
0 Dh
Investissement
Ce n'est pas une question de budget. C'est une question de regard.
1/18

## Slide 2
INTRODUCTION - HISTORIQUE LEAN
50 ans d'excellence industrielle - Une methode eprouvee
1950
Toyota
TPS - Taiichi Ohno - Systeme de production
1970
Japon
KAIZEN - Masaaki Imai - Amelioration continue
1986
USA
Lean Thinking - Womack & Jones - 5 principes
1990
Monde
Six Sigma - Motorola - DMAIC
2000
Industrie
Lean 4.0 - Digitalisation + Lean + Data
Les meilleures entreprises industrielles utilisent ces methodes depuis 50 ans
2/18

## Slide 3
PARTIE 1 - LEAN THINKING
KAIZEN vs KAIKAKU - Deux voies vers l'amelioration
KAIZEN - Amelioration Continue
Petites etapes - Quotidien
Toute l'equipe participe
Sans investissement
1% x 365 jours = 37x mieux
KAIKAKU - Amelioration Radicale
Grand changement - Ponctuel
Experts / Consultants
Investissement lourd
Nouvel equipement = 1M Dh
VS
NOTRE APPROCHE : KAIZEN - Petites victoires quotidiennes = Grands resultats
Exemple : Chariot outillage mobile (-15 min/intervention) vs Remplacement concasseur (6 mois + 2M Dh)
3/18

## Slide 4
PARTIE 1 - VALEUR AJOUTEE
Ce que le client paie - et ce qu'il ne paie pas
VA - 30%
Valeur Ajoutee - Ce que le client PAIE (reparation, diagnostic)
NVA - 25%
Non-VA Necessaire - Obligatoire (securite, admin, EPI)
GASPILLAGE - 45%
NVA Supprimable - Pur gaspillage a ELIMINER
INTERVENTION MAINTENANCE - Exemple Concasseur (8h)
VA (2.5h) : Diagnostic + Reparation + Test
NVA Necessaire (1.5h) : Consignation + EPI + Permis feu
Gaspillage (4h) : Chercher piece + Attendre + Papier inutile
REDUIRE LE GASPILLAGE DE 45% A 20% = +2h/personne/jour = 25% DE CAPACITE SUPPLEMENTAIRE
4/18

## Slide 5
PARTIE 1 - LES 7 MUDA
MUDA = Gaspillage - Les 7 gaspillages a eliminer en maintenance
1. SURPRODUCTION
Rapports non lus, Stocks pieces excessifs, Double saisie
2. ATTENTE
Technicien attend piece, Attente autorisation, Attente equipement
3. TRANSPORT
Pieces stock loin, Allers-retours magasin, Deplacements inutiles
4. TRAITEMENT EXCESSIF
Rapports trop detailles, 3 validations, Reunions sans fin
5. STOCKS
Pieces qui dorment, Obsolescence, Sur-stockage
6. MOUVEMENTS
Chercher outillage, Mauvaise ergonomie, Allers-retours
7. DEFAUTS
Reprise - Retouche, Mauvais diagnostic, Re-reparation
8eme MUDA : TALENT IGNORE - Ne pas ecouter ceux qui font le travail = gaspiller leur expertise
5/18

## Slide 6
PARTIE 2 - DEMARCHES
PDCA - La roue de l'amelioration continue
W. Edwards Deming - 1950 - Cycle d'amelioration quotidienne
P
PLAN
Definir l'objectif, Analyser les causes, Planifier l'action
D
DO
Tester la solution, Perimetre limite, Mesurer en continu
C
CHECK
Mesurer les resultats, Analyser les ecarts, Valider l'efficacite
A
ACT
Standardiser, Capitaliser, Etendre aux autres equipes
EXEMPLE : Arret concasseur 4h/semaine -> P: Objectif 1h + Causes: capteur HS + delai pieces -> D: Test nouveau capteur -> C: Resultat 0.8h -> A: Standard sur tous concasseurs
6/18

## Slide 7
PARTIE 2 - DEMARCHES
DMAIC - Pour problemes complexes
Six Sigma - Motorola 1986 - Projets complexes 1-3 mois
D
DEFINIR
Charte projet, QQOQCCP, Scope + Objectifs
M
MESURER
Collecter donnees, Baseline, Indicateurs
A
ANALYSER
5 Pourquoi, Ishikawa, Donnees statistiques
I
IMPROVE
Generer solutions, Pilotes, Test
C
CONTROL
Standardiser, Suivi KPI, Documentation
UTILISATION : Probleme complexe avec donnees disponibles - Impact financier eleve - Plusieurs equipes concernees
7/18

## Slide 8
PARTIE 2 - DEMARCHES
8D - Resolution d'incidents graves
Ford Motor Company - 1987 - Incident grave ou critique - 3 jours a 2 semaines
D1
Équipe
Multidisciplinaire - Meca + Elec + Prod
D2
Definir
Description precise - QQOQCCP complet
D3
Action immediate
Stopper l'hemorragie - Mesure conservatoire
D4
Causes racines
5 Pourquoi + Ishikawa - Preuves
D5
Solutions
Impact vs Faisabilite - Permanent
D6
Implementer
Plan + Responsables - Delais
D7
Preventives
Empecher recurrence - Autres equipements
D8
Capitaliser
Partager lecons - Base de connaissances
EXEMPLE OCP - Courroie transporteur rompue 3x en 1 mois
D1: Equipe meca+elec+prod | D2: Courroie BW2 rompue | D3: Installation temporaire | D4: Tension excessive + qualite courroie | D5-D7: Nouveau type + plan maintenance | D8: Standard tous transporteurs
8/18

## Slide 9
PARTIE 3 - OUTILS TERRAIN
QQOQCCP - Comprendre avant d'agir
Methode journalistique - 30 minutes - Pour bien definir un probleme
Q Qui ?
Equipe A - Shift matin - Technicien: M. Benali
Q Quoi ?
Vibration anormale broyeur - Bruit inhabituel
O Où ?
Broyeur BK3 - Palier 2 - Cote moteur
Q Quand ?
Demarrage production - 6h du matin - Depuis 3 jours
C Comment ?
Vibration 12mm/s - Alarme rouge - Temperature +15C
C Combien ?
3x/semaine - -2h/arret - -500t production
P Pourquoi ?
Perte production 500t/an - Risque casseur - Cout 20k Dh
RESULTAT : Probleme bien defini = Solution adaptee = Plus de recurrence
9/18

## Slide 10
PARTIE 3 - OUTILS TERRAIN
5 POURQUOI - Trouver la cause racine
Taiichi Ohno - Toyota 1950 - 15 minutes - Permet de descendre a la racine du probleme
PROBLEME : Moteur convoyeur L4 en panne -> Arret ligne 4h - Perte 40t - Cout 8k Dh
v
1. Pourquoi panne ?
-> Surchauffe moteur
v
2. Pourquoi surchauffe ?
-> Ventilation encrassee
v
3. Pourquoi encrassee ?
-> Filtre absent depuis 3 mois
v
4. Pourquoi absent ?
-> Pas de plan maintenance preventive
v
5. CAUSE RACINE
-> Systeme de gestion MP inexistant
SOLUTION + RESULTAT
SOLUTION : Implementer plan MP - GEMBA mensuel - Check-liste ventilation
RESULTAT : 0 panne ventilation en 6 mois - Gain 24h/an - Economie 12k Dh
10/18

## Slide 11
PARTIE 3 - OUTILS TERRAIN
SMED - Reduire temps de changement
Single Minute Exchange of Die - Shigeo Shingo 1950 - Projet 1 mois - -50% temps changement
INTERNE (machine arretee)
• Demontage • Nettoyage • Installation • Alignement • Test
EXTERNE (machine en marche)
• Preparer outils • Prechauffer • A portee main • Check-list prete
->
EXEMPLE OCP - Changement males concasseur
AVANT : 4h 30min (INTERNE) | APRES : 2h 15min (SMED) | GAIN : -50% - 2h/fois - 150h/an sur 3 concasseurs
PRINCIPE : Transformer maximum de taches INTERNES en EXTERNES = Reduire arret machine
11/18

## Slide 12
PARTIE 3 - OUTILS TERRAIN
BRAINSTORMING - Generer des solutions
4 formats adaptes terrain maintenance
CLASSIQUE
6-10 pers
20-40 min
Reunion equipe - Animateur - Tableau blanc
STAND-UP
5-8 pers
10-15 min
Debout - Rapide - 1 probleme unique
BRAIN WRITING
6 pers
30 min
Chacun ecrit 3 idees - Passe feuille
SOLO
1 pers
15 min
Seul - Note TOUS les gaspillages vus
EXEMPLE SOLO : Technicien note 12 gaspillages pendant son shift -> Detection precoce 3 pannes evitees
12/18

## Slide 13
PARTIE 3 - OUTILS 2EME GENERATION
5G - ANDON - Management visuel
5G - Les 5 Gemba
1. GEMBA : Aller sur terrain - Atelier - Ligne de production
2. GEMBUTSU : Observer l'equipement reel - Toucher - Ecouter
3. GENJITSU : Donnees reelles - MES - Pas de supposition
4. GENRI : Principes ingenierie - Physique - Mecanique
5. GEMBA WALK : 15 min/jour - Noter 3 MUDA
ANDON - Management Visuel
VERT - Equipement OK - Production normale
ORANGE - Vigilance - Planifie maintenance
ROUGE - Panne - Action immediate requise
EXEMPLE OCP : Tableau ANDON salle controle - 20 equipements - Vert/Orange/Rouge visible de loin - Temps reaction panne -40%
13/18

## Slide 14
PARTIE 3 - COMPARAISON 5G / GENGSOKU
Comprendre l'ecart pour ajuster votre pratique
5G - OBSERVER
• Aller sur terrain (Gemba) • Voir l'equipement (Gembutsu) • Donnees reelles (Genjitsu) • Principes (Genri) • Walk 15 min/jour
But : OBSERVER la realite - Comprendre ce qui se passe reellement
GENGSOKU - EXPERIMENTER
• Faire soi-meme • Essayer l'operation • Ressentir la difficulte • Identifier freins reels • Duree : 1-2h
But : VIVRE le probleme - Experimenter ce que les operateurs subissent
+
5G + GENGSOKU = Complementaires pour une vraie comprehension
EXEMPLE : 5G -> Je vois le technicien chercher l'outil | GENGSOKU -> Je cherche l'outil moi-meme et je perds 15 min | ACTION : Chariot outillage mobile
14/18

## Slide 15
PARTIE 4 - GAINS
Ce que vous gagnez reellement - Resultats mesures OCP + industrie
-40%
Pannes recurrentes
En 6 mois avec PDCA + 5P
+2h/j
Disponibilite
Par equipement - Sans investissement
-50%
Temps d'intervention
Avec SMED + Organisation
0 Dh
D'investissement
Juste votre regard - 15 min/jour
TIMELINE DE RESULTATS
1ere SEMAINE -> Identifier MUDA - Gemba Walk
1er MOIS -> Premiers resultats visibles
3 MOIS -> Equipe autonome
6 MOIS -> -40% pannes recurrentes
15/18

## Slide 16
PARTIE 4 - PLAN D'ACTION
Semaine pratique - Du 18 au 22 Mai 2026
LUNDI 18
5G - Gemba Walk
15 min terrain - Noter 3 MUDA observes
OK 3 MUDA identifies
MARDI 19
QQOQCCP + 5 Pourquoi
30 min sur MUDA critique - Equipe en stand-up
OK Cause racine trouvee
MERCREDI 20
Brainstorming
10 min stand-up - Equipe propose solutions
OK Solution choisie
JEUDI 21
PDCA - Do
Tester solution - Mesurer avant/apres
OK Resultat mesure
VENDREDI 22
Standardisation
Si succes : Standard - Partager aux autres equipes
OK Standard diffuse
OBJECTIF SEMAINE : 1 KAIZEN teste par equipe = 5 ameliorations concretes OCP
16/18

## Slide 17
ANNEXE - MÉMO OUTILS TERRAIN
A emporter - Guide rapide terrain
PDCA
Amelioration quotidienne
Cycle 1 semaine
QQOQCCP
Definir probleme
30 min
5 Pourquoi
Cause racine
15 min
SMED
Reduire temps changement
Projet 1 mois
Brainstorming
Generer solutions
10-40 min
5G/Andon
Management visuel
15 min/jour
8D
Incident grave
3j-2sem
DMAIC
Projet complexe
1-3 mois
CHECKLIST QUOTIDIEN RESPONSABLE
□ Gemba Walk 15 min - Noter 3 MUDA
□ Verifier ANDON - Planifier actions ROUGES
□ Briefing equipe - QQOQCCP sur probleme du jour
□ Valider 1 amelioration KAIZEN
17/18

## Slide 18
CONCLUSION
"Lean Maintenance : Un voyage, pas une destination."
Commencez PETIT
1 MUDA a la fois
Commencez MAINTENANT
Lundi 18 mai
Capitalisez TOUJOURS
Partagez les succes
Votre equipe vous attend. Les outils sont prets. La premiere amelioration commence lundi.
Direction Maintenance OCP - Formation KAIZEN
18/18